Краткая историческая справка.

Село Петровское сельского поселения Петровский сельсовет Ишимбайского района Республики Башкортостан было основано в 18 веке во времена правления Екатерины Второй на месте небольшого башкирского поселения с приездом в эти места помещика Петра Киндякова, который выкупил эти земли и привез сюда своих крестьян. Башкирскому народу пришлось покинуть эти места и они ушли в близлежащие деревни: Макарово и Кулгунино. Так на тракте Белорецк — Стерлитамак возникла маленькая деревушка Киндяково с барской усадьбой на самом видном месте (ул. Почтовая).

С постройкой церкви в честь святых Петра и Павла, Киндяково стало называться селом Петровское.

Введение.

Разработка генерального плана села Петровское сельского поселения  Петровский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) по заказу Администрации МР Ишимбайский район РБ в соответствии с техническим заданием от 25 июня 2012 г. к договору № 20218.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2018года

Расчётный срок – до 2028 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Петровский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Цели проекта.

«Генеральный план села Петровское сельского поселения Петровский сельский совет МР Ишимбайский район РБ» является документом территориального планирования, определяющим стратегические направления развития. Генеральный план разрабатывается с целью:

- обеспечения устойчивого развития территории

- обеспечения роста жилищного строительства

- обеспечения экологической безопасности

- обеспечения рационального использования территорий.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Глава I. Положение проектируемого села в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенного  пункта в системе расселения.

Село Петровское расположено в Петровском сельсовете Ишимбайского  района, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан в 160 км от г.Уфы. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге Р314 – Р316.

Расположение села вблизи крупных транспортных магистралей является благоприятным и перспективным фактором для развития его экономики, а также делает его транспортно-доступным. Ближайшие населенные пункты: г.Стерлитамак, с.Васильевка, с.Павловка, с.Бердышла, с.Ахмерово.

1.2 Существующая застройка.

Существующая планировочная структура села Петровское продольно-вытянутая с юго-запада на северо-восток вдоль реки Шига. В силу исторических и природно-географических особенностей функциональные зоны имеют дробный, разобщенный характер. Общественная зона расположена в центральной части села, что создает определенный дискомфорт для жителей, проживающих в отдалённых частях населённого пункта. Преградами являются – река Шига и автомобильная дорога межрегионального значения Ишимбай-Красноусольский.

Выводы: данная планировочная структура представляется недостаточно комфортной для жизнедеятельности, крайние части селитьбы изолированы от общественной зоны.

1.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена жилыми домами усадебного и блокированного типа с участками 0,18-0,5 га и секционной застройкой.

Сведения по существующему жилому фонду приведены в исходных данных.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены неравномерно по территории.

Общественный центр села сформировался в центральной и северной частях села. Здесь административно-культурный центр села. Наименее обеспечена объектами обслуживания северная и южная части.

Объекты среднего специального образования, магазины, Дом Культуры, здание администрации и два детских сада размещены в центральной части села. Объект здравоохранения располагается в северной части.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

Перечень учреждений и организаций (по состоянию на 2013 г.).

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части села.

На севере за чертой населенного пункта находятся очистные сооружения. В восточной части располагается ДРСУ, лесхоз и производственные предприятия. В южной части находятся МТМ, зерноток и электрическая подстанция, в центральной МУП ПУЖКХ и РТП.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2013 г.).

Экспликация предприятий представлена на чертеже ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах села Петровское выявлены могильник, памятники истории и археологии на момент проектирования. На территории села Петровское расположена "Братская могила партизан, погибших за советскую власть", датированная 1917-1918 гг. и принятая на гос.охрану ПСМ БАССР N 441 от 11.07.55 г., а также памятник истории и архитектуры "Фундамент каменной крестообразной церкви свв.апп.Петра и Павла, кирпичной, разрушенной в 1950-х гг."  1816-33 гг.

В 0,5 км к З от д. Армет-Рахимово, в 0,3 км к Ю от реки, у шоссе с. Петровское--д. Васильевка, в 60 м от небольшого мостика, на небольшом мысу была выявлена Ахмет-Рахимовская стоянка АКБ № 1272.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транслортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога межрегионального значения Ишимбай-Красноусольский проходит в меридиональном направлении в обход села Петровское с северной стороны.Транспортный узел района связан автодорогой с городами Стерлитамак, Ишимбай, деревнями Макарово и Кузяково.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенны пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильным мостами через реку Шига в северной и южной части села Петровское.

Расстояние до районного центра(Ишимбай)-35 км; до ближайшей железнодорожной станции(Стерлитамак)-33 км.

1.5. Коммунальные сооружения

Кладбища по состоянию  на начало 2013 года

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| кладбище (могильник) «Братская могила партизан, погибших за советскую власть» | 1 | 0,05 | 1,7 | нет |

Скотомогильники по состоянию  на начало 2013 года

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| скотомогильник | 1,6 | 0,5 | 0,03 | нет |

Глава II. Природные условия и ресурсы.

В проекте  использованы данные представленные администрацией МР Ишимбайский район РБ, ранее разработанной проектной документацией «Схема территориального планирования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

2.1. Климат.

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория с.Петровское Ишимбайского района относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемых районов приведены в таблицах №№ 8-10.

Среднемесячная температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,2 | -5,7 | 5,6 | 13,7 | 18,4 | 20,1 | 17,2 | 11,6 | 3,9 | -4,6 | -10,7 | 3,7 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5°С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1°С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +26,4°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха, С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -47,6 | -44,6 | -37,6 | -24,3 | -8 | -2,6 | 2,2 | -0,1 | -7,6 | -26,2 | -36 | -42,1 | -47,6 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6С в 1943г.

Абсолютный максимум температуры воздуха, С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7,8 | 14,2 | 31,2 | 36,7 | 38 | 40,5 | 37,3 | 35,5 | 25,1 | 14,2 | 6,4 | 40,5 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 40,5 С в 1952г.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %.

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 9 | 4 | 2 | 4 | 53 | 18 | 5 | 5 | 26 |
| Весна (3,4,5) | 15 | 9 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 23 |
| Лето (6,7,8) | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 | 10 | 11 | 11 | 29 |
| Осень (9,10,11) | 12 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 25 |
| Год | 14 | 9 | 4 | 5 | 35 | 15 | 9 | 9 | 26 |

Примечание. Данные таблицы представляют собой повторяемость направлений ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы числа случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

2.2. Рельеф.

Село Петровское находится в восточной части Ишимбайского района, который относится  к западным передовым хребтам Башкирского(Южного) Урала с абсолютной высотой до 845 м, увлажненным климатом, покрытым широколиственными и березово-осиновыми лесами. Почвы серые, темно серые и выщелоченные черноземы.

2.3. Гидрография.

Через село Петровское протекает река Шига. Устье реки находится в 44 км по левому берегу реки Зиган. Речная система: Зиган-Белая-Кама-Волга. Длина реки составляет 11 км. Начинается  к востоку от деревни Бердынка. Впадает к северу от Ахметрахимово. Относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки-Белая от города Стерлитамак до водомерного поста у села Охлебино. Речной бассейн реки- Кама. Уровень вод в реке зависит от атмосферных осадков и по отдельным годам отличается значительным непостоянством.

Зимняя межень более устойчивая и более продолжительная с постепенным снижением уровней к концу марта  -  началу апреля.

Основное питание реки снеговое. В период весеннего половодья проходит до 60% годового объема стока, в летний период  - 25% и в зимний  - 15%.

2.4. Растительность. Почвы.

Село расположен в степной зоне.

Климат характеризуется теплым, иногда жарким летом и холодной зимой с обильным и устойчивым снеговым покровом.

Период с температурами выше 10о имеет длительность более 5 месяцев, что позволяет выращивать культуры с длительным вегетационным периодом.

Неблагоприятными климатическими факторами являются периодические засухи и поздние весенние заморозки.

Почвенный покров городских территорий представлен типичными для степной видами почв:

Пойма  -  представлена аллювиально-луговыми почвами,

Надпойменная терраса  -  выщелоченными черноземами, сменяющимися при переходе в пойму лугово-болотными и лугово-черноземными почвами, близкими по своим свойствам к выщелоченным черноземам. Эти последние отличаются высоким плодородием и благоприятными водно-физическими свойствами.

В целом почвенно-климатические условия для зеленого строительства относительно благоприятны. Недостаток влаги во время засух требует дополнительного  искусственного орошения.

Лугово-болотные травы требуют мероприятий по осушению, нейтрализации кислой среды, внесению органо-минеральных удобрений, после чего они будут пригодны под культуру зеленых насаждений.

Породный состав лесных массивов в окрестностях города представлен липой, дубом, кленом, ольхой, березой, причем липа и дуб преобладают.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

3.1. Численность населения.

с.Петровское является крупным населённым пунктом Ишимбайского района.

Для развития предлагаются территории, прилегающие к существующей территории села с севера и юго-запада.

Численность населения с.Петровское по данным администрации составляла на 01.01. 2013г. 3160 чел.

Динамика численности населения по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

таблица а

|  | 1989г. перепись | 2002 г. перепись | 2010 г. перепись | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | 2613 | 2759 | 2580 | 2690 | 3160 |

За период с 2002г. численность населения увеличилась на 14,5%, в основном за счёт механического прироста.

Далее приведён возрастной состав населения в %% (по сельсовету).

Возрастной состав населения, чел. (по данным переписи 2010г.)

таблица б)

| Возрастные группы | Население, чел. | %% | Из общей численности женщин, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 1 лет | 79 | 3,0 | 42 |
| 2-6 лет | 152 | 5,9 | 77 |
| 7-14лет | 252 | 9,8 | 121 |
| 15-17 лет | 97 | 3,8 | 38 |
| 18-55 женщины | 720 | 27,9 | 720 |
| 18-60 мужчины | 765 | 29,7 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 515 | 19,9 | 343 |
| итого | 2580 | 100,0 | 1341 |

Существующий коэффициент семейности — 3,1.

В дальнейшем прогнозируется стабилизация миграционного прироста и увеличение естественного прироста. Прогноз численности населения на расчётный срок исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием социальных программ по повышению рождаемости.

Проектом принят благоприятный прогноз развития населённого пункта, как центра подрайонной системы расселения и центра местной системы (сельсовета). Прирост прогнозируется около 0,7% в год, на расчётный срок всего прирост составит 0,7х20=14,0%.

Общая прогнозная численность населения на расчётный срок составит к 2033г. - 3,6 тыс.чел. , в том числе на первую очередь - 2023г. -3,35 тыс.чел.

таблица в)

| Годы | 2013г. | 1 очередь 2023г. | Расчётный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел. | 3,16 | 3,35 | 3,6 |

Прогноз изменения возрастной структуры населения

таблица г)

| Возрастная группа | Современное состояние | Расчётный срок 2033г. |
| --- | --- | --- |
| Население, всего | 100,0 | 100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 18,7 | 20,0 |
| -в трудоспособном возрасте | 61,3 | 60,0 |
| - старше трудоспособного возраста | 20,0 | 20,0 |

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом бизнесе и в сфере обслуживания (сфере услуг). На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях.

Баланс трудовых ресурсов (сущ. положение по с/с, по данным администрации)

таблица д)

| №№ | Наименование | Сущ. полож. % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Население, всего | 100,0 |
| 2. | Трудовые ресурсы | 57,3 |
| 2.1 | Трудоспособное население | 52,8 |
| 2.2 | Работающее в нетрудоспособном возрасте | 4,5 |
| 2.3 | Маятниковые миграции (проживающие в селе, работающие (учащиеся) вне его, работающие (учащиеся) в селе, проживающие вне его) | 4,2 |
| 3 | Распределение трудовых ресурсов | 57,3 |
| 3.1 | Градообразующая группа всего* | 10,3 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1.1 | Промышленность | 6,7 |
| 3.1.2 | Лесное хозяйство | 0,1 |
| 3.1.3 | Строительство | 0,3 |
| 3.1.4 | Внешний транспорт | 2,2 |
| 3.1.5 | Сельское хозяйство | 0,5 |
| 3.1.6 | Высшие и среднеспец. учебные заведения (педаг. и обсл.) | 0,6 |
| 3.2 | Обслуживающая группа всего | 10,2 |
|  | в том числе: |  |
| 3.2.1 | Торговля и общ. питание | 0,8 |
| 3.2.2 | Просвещение и дошкольные учреждения | 4,6 |
| 3.2.3 | Здравоохранение. физкультура и соц. обеспечение | 2,8 |
| 3.2.4 | Культура | 0,3 |
| 3.2.5 | Жилищно-коммун. хозяйство | 0,7 |
| 3.2.6 | Бытовое обслуживание | 0,1 |
| 3.2.7 | Финансовые учреждения | 0,2 |
| 3.2.8 | Прочее обслуживание | 0,7 |
| 3.3 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 17,0 |
| 3.3.1 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте | 8,2 |
| 3.3.2 | Численность населения в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 5,8 |
| 3.3.3 | Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | 3,0 |

Примечание: *без малого предпринимательства

3.2. Объёмы строительства.

3.2.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Существующая жилищная обеспеченность составляет около 18,8 кв. м/чел. Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на расчётный срок до 30,0 кв. м/чел и на 1 очередь до 25,0 кв. м /чел.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения населения на расчётный срок на новых территориях в индивидуальных жилых домах с участками до 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях, всего на расчётный срок застраивается 88,06 га жилых кварталов, в том числе на 1 очередь - 42,18 га. Территориальное развитие предусматривается в северной части села - га жилых кварталов и в юго-западной части - га.

Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в основном к северу от проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены. Убыль многоквартирных домов составит по ветхости 0,41 тыс.кв.м .

Объёмы ввода жилья достигнут более 2,0 тыс.кв.м в год.

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Распределение объёмов жилищного строительства по типу застройки на расчётный срок

таблица а)

| №№ | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, тыс. м2 | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр | всего | сущ. сохран. | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр | всего | сущ. сохран. | нов. стр. | всего | Сущ. | 1 оч. 2023г. | Расч. срок 2033г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Многоквартирная секционная | 232 | - | 232 | 224 | - | 224 | 11,19 | - | 11,19 | 10,78 | - | 10,78 | 0,60 | 0,5 | 0,4 |
| 1 | Малоэтаж-ная индиви-дуальная с участками | 822 | 267 | 1089 | 1089 | 270 | 1359 | 48,2 | 24,36 | 72,56 | 72,56 | 24,66 | 97,22 | 2,56 | 2,85 | 3,2 |
|  | всего | 1054 | 267 | 1321 | 1313 | 270 | 1583 | 59,39 | 24,36 | 83,75 | 83,34 | 24,66 | 108,0 | 3,16 | 3,35 | 3,6 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения на расчетный срок — 3,6 тыс.чел.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение объектов обслуживания к местам проживания людей.

С.Петровское является центром подрайонной (более 10 тыс.чел.) и местной систем расселения (5,9 тыс.чел.). В центре подрайонной и местной систем расселения располагается полный набор учреждений эпизодического, периодического и повседневного обслуживания.

Размещение блоков обслуживания в новых жилых кварталах предусмотрено по радиусам обслуживания.

В северной части села запроектирован сельскохозяйственный рынок - ярмарка.

На расчётный срок предлагается увеличение мощности больницы и поликлиники для обслуживания подрайонной и местной систем расселения.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии. Проектом предлагается размещение в юго-западной части села детского сада и школы.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 216 | 172/ 172 | 44/ 44 | 216 | 0,3 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ | 144 | 518 | 335/ 335 | 185/ 185 | 520 | 1,0 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 52 | 100/ 100 | - | 100 | - |  |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения соц. обслуживания | объ-ект | 1 на село | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. |  |
| 2 | Детский дом | мест | По заданию | 90 | 90/ 90 | - | 90 | - |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары дневные* | койка | 13,5 | 49 | 21/ 21 | 28/ - | 49 | - | Реконструкция сущ. |
| 2 | Поликлиники* (врачебные амбулатории) | пос/ см | 35 | 126 | 65/ 65 | 61/ - | 126 | - | « |
| 3 | Скорая помощь* | а/м | 1 на 5тыс. чел. | 2 | 1/1 | - | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | кв.м | 14 | 50 | 20/ 20 | 30/ 30 | 50 | Встр. |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 576 | 216/ 216 | 360/ - | 576 | 0,3 | ФОК |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк воды | 25 | 165 | - | 165/ - | 165 | Встр. | ФОК (11мх15м) |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые объекты) | посет. мест | 175 | 630 | 300/ 300 | 330/- | 630 | 0,2 |  |
| 2 | Видеозалы | мест | 25 | 90 | - | 90/- | 90 | Встр. |  |
| 3 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 18,0 | 18,0/ 18,0 | - | 18,0 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины*, всего | м2 торг. пл. | 300 | 1515 | 880/ 880 | 635/ 535 | 1515 | 1,0 |  |
| 2 | Рынки *(с/х) | « | 24 | 156 | - | 156/- | 156 | 0,5 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 144 | 120/ 120 | 24/ 24 | 144 | Встр. |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 25 | 6/ 6 | 19/ 14 | 25 | Встр. |  |
| 5 | Бани (сауны) | мест | 7 | 25 | - | 25/ - | 25 | 0,2 | ФОК |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1 на село | 1 | 1/1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 2 на село | 2 | 1/1 | 1/1 | 2 | Встр. |  |
| 3 | Юридические консультации | раб. мест | 1 юр. на 10 тыс. чел. | 1 | 1/ 1 | - | 1 | 1 |  |
| 4 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на село | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 0,2 |  |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | База ЖЭУ | объ-ект | 1 на село | 1 | 1/1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Пункт приёма вторсырья | объ-ект | 1 на село | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 0,2 |  |

Примечание:*обслуживание подрайонной и местной системы

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.	Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1,2 этажа) с приквартирными участками 0,15-0,12 га);

б) зона застройки блокированными жилыми домами с приквартирными участками 0,15-0,12 га);

в) зона секционной застройки;

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.	В     пределах     общественно-деловых     зон     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования - парки, бульвары, акватория Шига.

4.	Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)	производственные территории в приделах жилой застройки;

б)	производственные территории за приделами жилой застройки.

в)	территории сельскохозяйственного использования.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это полоса отвода улицы, автомобильный дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории, земли
существующего лесного фонда, не используемого в качестве рекреации.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект генерального плана сельского поселения Петровский Ишимбайского района Республики Башкортостан разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог.  Архитектурно-

-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена природными условиями, сложившимся функциональным зонированием, существующими и проектируемыми решениями.

Развитие села Петровское планируется в северном и юго-западном направлении. Новые планировочные районы на севере и юге села структурированы дорогами и пешеходными путями, имеют связи с существующей застройкой. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,15 га. Здесь же предусматриваются центры обслуживания населения (магазины, предприятия бытового обслуживания, кафе, аптека, ФОК, детский сад, школа).

3.5 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных	и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории села Петровское на стадии ГП, выполнена на топосъёмке масштаба 1:5000, с сечением горизонталей через 1,0 м.

Рассматриваемая территория представляет собой холмистую равнину с падением рельефа к речке Шига, делящую существующую территорию села пополам, протекающую с юго-запада на северо-восток. Перепад рельефа составляет 150,0/241,7 м. Вдоль реки имеются небольшие овраги. Проектом инженерной подготовки территории намечаются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- благоустройство реки Шига;

- благоустройство оврагов.

Схема вертикальной планировки выполнена с учётом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный - 3,0 тысячные, максимальный - 80,0 тысячных.

Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. Водоотвод поверхностных вод осуществляется самотёком, по лоткам проезжих частей улиц, в пониженные места рельефа.

В целях благоустройства водоёмов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Проектом предусматривается благоустройство оврагов, для чего необходимо провести ряд следующих мероприятий:

- отвод поверхностных вод;

- укрепление для оврагов мощением;

- уполаживание крутых склонов;

- создать травяной покров на склонах и дне оврагов;

- создать защитные полосы из деревьев и кустарников.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи города на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога межрегионального значения Ишимбай-Красноусольский проходит в меридиональном направлении в обход села Петровское с северной стороны. Транспортный узел района связан автодорогой с городами Стерлитамак, Ишимбай, деревнями Макарово и Кузяково.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Главная улица села Петровское – улица Ленина, Школьная, Кооперативная имеют хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, по ним осуществляется связь с автомобильной дорогой республиканского значения.

Основные улицы:

Береговая

Гагарина

Кооперативная

Ленина

Лесная

Мажита Гафури

Механизаторов

Молодежная

Монтажников

Мостовая

Первомайская

Почтовая

Пушкина

Северная

Речная

Трудовая

Школьная

Садовая

Параметры улиц от 25 до 30 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7,5 м, рекомендуемая 10 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 3,35*320 = 1072 авт;

Ар.с. = 3,6*370 = 1332 авт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

1072*0,7=750 маш/мест на 1 очередь;

1332*0,7=932 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь - 268 маш/мест;

на расчетный срок - 333 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 54 маш/мест;

на расчетный срок – 67 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 161 маш/мест;

на расчетный срок – 200 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 268 маш/мест;

на расчетный срок – 333 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 1072/1200 = 1 ед;

К р.с. = 1332/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 3,16 | 3,35 | 3,6 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 770 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 1072 | 1332 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 750 | 932 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 268 | 333 |
| В общественном центре (5%) |  | 54 | 67 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 161 | 200 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 268 | 333 |
| Трубы водопропускные | 3 | - | - |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1.Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение с.Петровское Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности (таблица 1), кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Существующие котельные (топливо – природный газ)

Таблица 1

| № п/п | № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 |  | С.Петровское Ул.Школьная д.20 | Дет.дом | Хозбытов. | КСВ-1.86 | 2 | 0,08582 |  | - |
| 2 |  | С.Петровское Ул.Первомайская д.100 | МУП ЦРБ | Хозбытов. | КВ-100 | 1 | 0,08598 |  | - |
| 3 |  | С.Петровское Ул.Ленина д.25 | ГОУ НПО ПУ-88 | Хозбытов | Климат -100 Климат -99 | 1 1 | 0,0851202 0,0851202 |  |  |
| 4 |  | С.Петровское Ул.Механизаторов д.62 | Администрация СП | Хозбытов | КСГ-100 | 1 | 0,08598 |  |  |

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе.

Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 10,78 | 128,75 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 732 | 0,3 | 1,8 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 11,19 | 128,75 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 732 | 0,4 | 2,0 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 97,22 | 26,25 | 2,6 | 0,3 | 3,2 | 175,2 | 0,6 | 3,4 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 72,56 | 26,25 | 1,9 | 0,2 | 2,85 | 175,2 | 0,5 | 2,6 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 108 |  | 3,9 | 0,5 | 3,60 |  | 0,9 | 5,3 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 83,75 |  | 3,3 | 0,4 | 3,35 |  | 0,9 | 4,6 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,3 | 0,5 |  |  | 0,9 | 5,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,6 | 0,4 |  |  | 0,9 | 5,0 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,1 | 0,4 |  |  | 0,8 | 4,3 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 10,1 | 1,2 |  |  | 5,2 | 16,5 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 8,6 | 1,0 |  |  | 5,3 | 14,9 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение с.Петровское осуществляется через ГРС «Петровское».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

Существующее положение.

Водоснабжение с.Петровское осуществляется из подземных источников:

- по руслу реки Зиган 3 скважины дебетом по 25 м3/час (имеется возможность увеличения производительности);

- в районе водозаборной башни с.Петровское, ул.Ленина д.49, 2 скважины дебетом по 6 м3/час.

Вода из скважин по водоводу d=100 мм поступает в приемный резервуар емкостью 240м3 и далее подается в разводящую сеть райцентра.

Сети водоснабжения находятся на балансе администрации сельского поселения Петровский сельсовет.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Схема водоснабжения остается прежней, мощности существующих водозабор вполне достаточно для развития системы водоснабжения северной части с.Петровское. Проектные территории южной части села находятся значительнее выше отметки приемного резервуара, следовательно водоснабжение данной территории возможно посредством строительства повысительной насосной станции.

Для повышения степени надежности системы водоснабжения предусмотреть строительство второго водовода от скважин до приемного резервуара.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду из близлежащих водоемов. Полив осуществляется поливочными машинами.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Снабжение необходимым количеством воды всех промышленных предприятий с.Петровское рекомендуется только из технических скважин или из близлежащих полноводных рек.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на отдельных стадиях проектирования.

Удельные водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84*, согласно примечаниям п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* эти нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые в общественных зданиях.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 2 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2*2,5+10)*3*3600/1000=162 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в приемном резервуаре, на всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

Существующее положение.

В с.Петровское действует частичное канализование. Сточные воды поступают на очистные сооружения, с последующим выбросом в р.Шига.

Производительность очистных сооружений составляет 140 м3/сут.

Проектное решение.

Схема канализации с.Петровское решена с учетом рельефа местности и геологических условий площадки строительства.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой канализационной насосной станции, после чего стоки по напорным коллекторам направляются на очистные сооружения.

Необходимо увеличение производительности очистных сооружений с доведением их до необходимой мощности в 770 м3/сут.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицу 1.

Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | 1 оч.строит. | 2850 | 150 | 427,5 | 513 | 40,53 | 11,26 | 427,5 | 513 | 4,95 | 14,84 |
|  | на расч.срок | 3200 | 150 | 480 | 576 | 44,64 | 12,40 | 480 | 576 | 5,56 | 16,67 |
| 2 | Застройка секционная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 оч.строит. | 500 | 250 | 125,00 | 150,00 | 18,75 | 5,21 | 125,00 | 150,00 | 1,45 | 4,34 |
|  | на расч.срок | 400 | 250 | 100,00 | 120,00 | 16,50 | 4,58 | 100,00 | 120,00 | 1,16 | 3,47 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | 1 оч.строит. |  |  |  | 66,30 | 5,93 | 1,65 | 55,25 | 66,30 | 0,64 | 1,92 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 69,60 | 6,11 | 1,70 | 58,00 | 69,60 | 0,67 | 2,01 |
|  | Итого на 1 оч.строит.: | 3350 |  |  | 729,30 | 65,20 | 18,11 |  | 729,30 | 7,03 | 21,10 |
|  | Итого на расч.срок: | 3600 |  |  | 765,60 | 67,25 | 18,68 |  | 765,60 | 7,38 | 22,15 |

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы. Эти же коллекторы перехватят сток и из существующей водосточной сети и направят его к очистным сооружениям поверхностного стока.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Основными водоприемниками поверхностного стока являются р.Шига.

В проекте принято строительство очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург).

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в городскую сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания села Петровское Ишимбайского района Республики Башкортостан является ПС 35/10 кВ «Петровск» 1Т-4 МВА, 1Т-6,3 МВА.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

Мощность трансформаторных подстанций с.Петровское

| № | ТП | S, кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1537 | 160 |
| 2 | 1539 | 160 |
| 3 | 1540 | 160 |
| 4 | 1541 | 160 |
| 5 | 1542 | 40 |
| 6 | 1769 | 160 |
| 7 | 1531 | 160 |
| 8 | 1532 | 250 |
| 9 | 1533 | 1000 |
| 10 | 1534 | 320 |
| 11 | 1535 | 63 |
| 12 | 1536 | 100 |
| 13 | 1558 | 100 |
| 14 | 1567 | 250 |
| 15 | 1519 | 160 |
| 16 | 1520 | 160 |
| 17 | 1521 | 250 |
| 18 | 1522 | 250 |
| 19 | 1523 | 250 |
| 20 | 1524 | 250 |
| 21 | 1525 | 250 |
| 22 | 1526 | 400 |
| 23 | 1527 | 100 |
| 24 | 1528 | 100 |
| 25 | 1529 | 100 |
| 26 | 1530 | 100 |
| 27 | 1538 | 250 |
| 28 | 1562 | 100 |

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов села Петровское относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС 35/10 кВ «Петровск».

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 1х160кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 1х100кВА |
| ТП3 | 1х100кВА |
| ТП4 | 1х160кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтными КЛ-6(10) кВ;

- Проектом предусматривается вынос существующих ТП№1526 с территории детского сада, ТП№ 1537 с территории детского дома; вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей через жилую усадебную застройку, по улице Полевой.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | село Петровское | 240,268 | 1084,269 | 1084,269 | 242,676 | 1326,945 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация села Петровское Ишимбайского района Республики Башкортостан осуществляется от существующей телефонной станции типа М-200 по адресу Ленина, 19. Монтированная емкость – 800 номеров, задействованная – 779 номеров.

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Проектом предусматривается вынос существующей линии связи, проходящей через проектируемую территорию, по основным улицам села.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

|  | 1 очередь* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | село Петровское | 321 | 1586 | 324 | 1910 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнера узлов связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства* - 321 шт.

на расчетный срок* - 324 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сел - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | РАЗМЕР СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | "ХЛЕБОПЕКАРНЯ ИП"КОЧУРОВА" | 50 |
| 2 | "ПИЛОРАМА ИП"НАЗАРОВ" | 50 |
| 3 | "ПИЛОРАМА ИП"АМИНОВ" | 50 |
| 4 | АЗС | 100 |
| 5 | МУП ПУЖКХ | 100 |
| 6 | "РЕМОНТ МАШИН ИП"СЕМЁНОВ" | - |
| 7 | "РЕМОНТ МАШИН ИП"МАГАЗЕЙЩИКОВ" | - |
| 8 | ПЕТРОВСКИЕ СЕТИ (ПРЭС) | 100 |
| 9 | ИДРСУ | 100 |
| 10 | ИШИМБАЙ ГАЗ-СЕРВИС | 100 |
| 11 | РТП | 50 |
| 12 | АЗС | 100 |
| 13 | МТМ | 100 |
| 14 | ЗЕРНОТОК | 50 |
| 15 | СЕЛЬХОЗХИМИЯ | 100 |
| 16 | МТФ | 300 |
| 17 | ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | 150 |
| 18 | ЛЕСХОЗ ООО"ИШИМБАЙЛЕС" | - |
| 19 | МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ПРОЕКТ. |
| 20 | СКЛАДЫ | ПРОЕКТ. |
| 21 | ПУНКТ ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ | ПРОЕКТ. |

7.2. Охрана водных ресурсов.

Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ ширина водоохраной зоны р.Шига составляет 100м.

Ширина прибрежной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)	использование сточных вод для удобрения почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

б) подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов, санитарная очистка территории.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров,

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Санитарная очистка территории.

При реорганизации системы мусороудаления в с.Петровское проектом рекомендуется руководствоваться:

Республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства РБ №412 от 18.11.2011 г.);

Республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан» на 2013–2020 гг. (утв. Постановлением Правительства РБ №343 от 31.07.2013 г.);

Комплексной стратегией обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской федерации (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии России от 14.08.2013 г. №298.).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 684 | 900 | 3240 |
| от прочих жилых домов | 300 | 1080 | 1100 | 3960 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 1008 | 1400 | 5040 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | 2000 | 7200 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 18 | 8 | 28,8 |
| Итого |  | 2790 |  | 19469 |

19 тыс. тонн жидких отходов на период отсутствия бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде, 2,8 тыс. тонн при условии полного канализирования села.

Свалка мусора и твердых бытовых отходов находится в 1,5 км к юго-востоку, скотомогильник к северо-западу в 500 м от границ населённого пункта.

Генеральным планом предлагается на расчетный срок реализации  генплана размещение мусороперегрузочной станции и пункта приема вторсырья.

Действующие кладбище расположено в северной части и является памятным местом.

Проектом предлагается в связи с близостью к селитебной застройке преобразовать в мемориальный парк на расчетный срок реализации генплана. Проектом предлагается строительство новых кладбищ.

Защита от электромагнитного излучения.

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций (в данном случае 50м). Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ составляет – 20м по обе стороны от проекций на землю крайних фаз.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности

жизнеобеспечения.

Пожарная безопасность.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Существующее положение.

На территории села Петровское имеются два пожаро-взрывоопасных объекта:

-  АЗС

- Ишимбай ГАЗ-СЕРВИС.

Мероприятия по пожарной безопасности

Пожаротушение в с.Петровское производится пожарной частью ГБУ АСС по РБ ОП ППС с.Петровское. Круглосуточно дежурят 2 пожарные машины.

Функционирует водопровод с пожарными гидрантами по установленным нормативным требованиям.

Водозабор осуществляется в черте населённого пункта из р.Шига и озера Чугуры.

Имеется ёмкость для хранения воды.

Водонапорные башни водоснабжения: с.Петровское и ИП КФХ «Лейтер».

Резервуар на 240 м3 для водоснабжения пополняется по водозабору от водной станции на р.Зирган

Планировка и застройка территории с.Петровское осуществляется с учетом требований пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомашин. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- создание объемно-планировочных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей;

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различают по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Подтоплений на территории села в весеннее время не зафиксировано.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Еденица измерения | Сущ. | 1 очередь стр.-ва 2023г. | Расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 388,2 | 451,47 | 547,67 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 266,89 | 309,07 | 354,95 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 262,65 | 304,83 | 350,71 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 17,82 | 20,59 | 21,91 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 5,05 16,0 | 6,86 20,5 | 7,91 22,0 |
| 1.4 | -улицы | га | 28,32 | 54,88 | 81,43 |
| 1.5 | -производственные и коммунальные зоны | « | 24,98 | 24,98 | 24,98 |
| 1.6 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | - | 6,82 |
| 1.7 | -резервные жилые территории | « | - | - | 25,39 |
| 1.8 | -прочие | « | 45,14 | 35,09 | 24,28 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 3,16 | 3,35 | 3,6 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 12 | 11 | 10 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 59,39/ 1054 | 83,75/ 1321 | 108,0/ 1583 |
| 3.1 | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -секционная многоквартирная застройка без участков | « | 11,19/ 232 | 11,19/ 232 | 10,78/ 224 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 48,2/ 822 | 72,56/ 1089 | 97,22/ 1359 |
| 3.2 | Убыль ветхого жилого фонда | « | - | - | 0,41/ 8 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство -индивидуальная застройка с участками по 0,15га | тыс.кв.м/ квартир, шт | - | 24,36/ 267 | 24,66/ 270 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 18,8 | 25,0 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 172/ 54 | 216/ 64 | 216/ 60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 335/ 106 | 520/ 155 | 520/ 144 |
| 4.3 | Стационары дневные | койка | 21 | 49 | 49 |
| 4.4 | Поликлиники (амбулатория) | объект | 65 | 126 | 126 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 880/ 278 | 1415/ 422 | 1515/ 421 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | 6/ 2 | 20/ 6 | 25/ 7 |
| 4.7 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 300/ 95 | 300/ 90 | 630/ 175 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | - | 5,5 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего: | км | - | - | 15,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги районного значения |  | - | - | 2 |
|  | - улицы |  | - | - | 6,6 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | - | 1072 | 1332 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 21,10 | 22,15 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - | - |
| 6.2 | Канализация |  | - |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 140 | 140 |
| 6.3 | Электроснабжение | МВА |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего |  | - | 1084,269 | 1326,945 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | - | 14,9 | 16,5 |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - | - | - |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | - | - |
| 7 | Озеленение санитарно-защитных зон всего | га | - | - | 6,82 |
| 8 | Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проектных решений*, в том числе: | млн. руб. | - | 1461,6 | - |
|  | -жилищное строительство | « | - | 730,8 | - |
|  | -строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания | « | - | 365,4 | - |
|  | -улицы, благоустройство, инженерное обеспечение | « | - | 365,4 | - |

Примечание: * требуется уточнение по рабочим проектам